## Slide 1
Infraestruturas Técnicas e Aplicações
Eduardo Alves
Campus Tecnológico e Nuclear (CTN), Instituto Superior Técnico, 22 de Abril de 2013,
APLICAÇÕES DAS RADIAÇÕES IONIZANTES À INDÚSTRIA

## Slide 2
Unidade de Tecnologia de Radiação (UTR)
Inicio da Operação:1989

## Slide 3
Cobalto60
Actividade: ~95 kCi
UTR: Circuito dos Produtos a Irradiar
in
out
Caixas : 40x40x40 cm3
80x40x40 cm3

## Slide 4
A radioesterilização é uma tecnologia de FIM DE LINHA, recebendo-se para tratamento os PRODUTOS ACABADOS E EMBALADOS na sua forma final, TAL E QUAL COMO VÃO PARA O CLIENTE FINAL.
Produto na sua embalagem final (embalagem permanece selada e intacta durante o processo de esterilização)
O PROCESSO…
Sem qualquer manuseamento (esterilidade do
produto mantêm-se até ao momento da abertura
da embalagem para seu uso)
Após a esterilização, o produto pode ir directamente para o consumidor (não existe necessidade de um período de quarentena)
UTR: Características do Processo

## Slide 5
Vantagens da tecnologia
Confiabilidade do processo.
Fácil monitorização do processo (variável mais importante é o tempo de exposição do produto à radiação).
Facilidade de validação do processo através do cumprimento dos requisitos impostos pela legislação vigente para esta tecnologia.
Não provoca o aumento de temperatura (alternativa para os materiais termosensiveis).
- Os valores necessários para inactivação de microrganismos, bem como o seu comportamento à radiação é já bastante conhecida – Permite a Validação do Processo de forma eficaz e reprodutível.
Objectivo da Unidade: Certificação do Processo de esterilização pela Norma ISO 9001

## Slide 6: Industrias e Produtos Típicos de Aplicações da radiação Gama (γ)
Dispositivos Médicos
Laboratórios, farmácia e Veterinária
Material de Embalagem
Indústria Cosmética
Matérias - Primas
Indústria Alimentar
Indústria Vidreira
Polímeros
Arte
Indústria Corticeira
Medicamentos
Genética

## Slide 7
Actividade (Nov 09): 8,2 kCi
Acelerador de electrões
Fonte experimental de 60Co
Feixe de electrões: 10 MeV
Raios X (alvo de tungsténio): 8-12 MeV
Instalação de Radiações Ionizantes (IRIs)

## Slide 8
Laboratório de Ensaios Tecnológicos em Áreas Limpas (LETAL)
Química
Esterilização (ISO 5)
Microbiologia
Biologia Molecular
Entrada/Gabinete
Lavagem, descontaminação e armazém
Virologia (ISO 7)

## Slide 9
Desenvolvimento de novos processos e produtos.
Microbiologia: Determinação da dose mínima (Dmin) de esterilização ou descontaminação de produtos (e.g. produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, alimentos, objectos de arte).
Química: Estudar o impacto da radiação nas propriedades físico-químicas de produtos de modo permitir uma estimativa de dose máxima (Dmax).
Ambiente: Optimização do processo de tratamento de efluentes com a radiação ionizante.
Materiais: Preparação e/ou modificação de materiais poliméricos funcionalizados e de materiais híbridos para aplicações biomédicas e ambientais
Objectivos: IRIs-LETAL

## Slide 10
Metodologia
Produto
Compatibilidade dos materiais à radiação gama
Determinação da carga microbiana e resistência ao agente letal.
Detecção de pontos críticos
Carta de controlo com valores de alerta e rejeição
- Determinação da Dmin -
- Limite de Dmax -
Equipamento
Testes e qualificação de todos os componentes
Calibração dos sistemas dosimétricos
Processo
Distribuição de dose no produto

## Slide 11
substituto ósseo: EN ISO 11137:2006
N0: 3x103 ufc/amostra
NSE: 10-6
Dmin Esterilização: 26 kGy
Dmax: 34 kGy
Substituto ósseo: EN ISO 11137:2006
N0: 1x102 ufc/amostra
Nível de Segurança de Esterilidade (NSE): 10-6
Dmin Esterilização: 25 kGy
Dmax: 50 kGy
Exemplos: Esterilização de produtos farmacêutico

## Slide 12
N0 < 103 ufc/g
Eficiências de inactivação microbiana > 50%
Dmin > 1,5 kGy; Dmax < 5 kGy
0.27 kGy
0.54 kGy
Radiação ionizante um tratamento alternativo para a preservação das castanhas
Desenvolvimento do Processo de Irradiação de Alimentos Frescos para doentes imunodeprimidos
Dose < 1 kGy
Descontaminação/Desinfecção de OVOs
Dose de Descontaminação/Desinfecção
Dmin: 3 kGy; Dmax: 5 kGy
Melhoria das propriedades organolépticas de bolos e maioneses
Exemplos: Irradiação de Alimentos

## Slide 13
N0 < 102 ufc/página
Dmin: 3 kGy
0 kGy 4 kGy
Livro em pergaminho restaurado e irradiado com feixe de electrões
Azulejos
N0 < 103 ufc/cm2
Eficiências de inactivação microbiana> 70%
Dmax < 4 kGy
Escultura de São José
Dmin: 5 kGy – tratamento curativo
Restaurado apos irradiação
N0 < 103 ufc/cm2
Dmin: 5 kGy
Dmax: 30 kGy
Exemplos: Preservação de objectos de arte

## Slide 14
Irradiação das lamas → aumento da taxa de crescimento de plantas
N0 < 108 ufc/ml
Dose de Desinfecção (Dmin): 7 kGy
Dose máxima (Dmax): 30 kGy
Efluentes de Matadouros
Efluentes da Industria Corticeira
Dose > 10 kGy
Redução do CQO
Aumento da capacidade antioxidante da água de cozedura - possível valorização do efluente tratado como matéria-prima para outras indústrias.
Optimização do tratamento de Efluentes: Bioremediação; Desinfecção; Reaproveitamento do efluente tratado
Exemplos: Optimização do Tratamento de Efluentes

## Slide 15
Laboratório de Feixe de Iões e Reactor
1 MW Nuclear Reactor
Laboratório de Feixe de Iões

## Slide 16
Técnicas analíticas não destrutivas
Espectrometria de retrodispersão de Rutherford (RBS)
Emissão de r-X induzida por partículas (PIXE)
Análise com reacções nucleares (NRA)
Espectroscopia de Massa com Aceleradores (AMS)
Activação com neutrões (NAA)
Tomografia com neutrões
Fluorescência de r-X

## Slide 17
Património Cultural (PIXE-feixe externo)

## Slide 18
Obrigado pela vossa atenção e……
Sem Radiação não existia Vida